## Slide 1
团队：向德彬，贾星辉，李诗宇
导师：卢丽强
研究总结
分布式量子计算
向德彬
Notes: 51PPT 模板网，幻灯片演示模板及 素材免费下载！
51PPT模板网 唯一访问网址：www.51pptm oban.c om

## Slide 2
引入—什么是分布式量子计算
集合经典计算和量子芯片资源实现量子电路的分而治之
分布式经典计算
计算任务
云服务器
分布式计算集群
分布式量子计算
计算节点
计算任务
量子电路
量子计算云平台
量子芯片
经典计算节点
量子通信
经典通信
用户端
调度中心
计算资源

## Slide 3
目 录
01
研究背景
02
研究成果
03
实验结果
04
总结展望
CONTENTS

## Slide 4
研究背景
01
大规模量子计算的困难
分布式量子计算概览

## Slide 5
芯片的比特数越多，噪声水平也就越高
目前物理上难以做到高保真度的大芯片
计算准确性较低
大规模量子计算的困难
01
01
芯片的比特数决定电路宽度上限
退相干时间决定电路深度上限
大规模量子电路无法执行
02
分布式量子计算
小比特芯片计算准确性高
经典重建误差较小
将量子电路拆成多个子电路
可在现有芯片上执行
量子电路
比特数
电路深度（执行时间）
量子芯片
拆分
部署
分布式计算
计算结果重建
可执行大规模量子计算
计算结果准确性高
Chart: 运行10比特BV算法保真度
| 5 | 16 | 20 | 28
计算保真度 | 0.99 | 0.2 | 0.01 | 0.001
保真度指数衰减

## Slide 6
分布式量子计算概览
02
经典链接
量子链接
边分割
门分割
Rx
H
T
Rx
S
Z
Rx
X,Y,Z,I
张量计算
QPU1
QPU2
QPU1
QPU2
量子连接
QPU1
QPU2
经典通信
(c) Remote Gate– quantum network
X
X
S
H
Rx
H
S
Z
Rx
X
H
X
T
Rx
S
Rx
H
X
T
Rx
S
S
Z
Rx
X
H
QPU1
QPU2
Rx
H
X
T
Rx
S
S
Z
Rx
H
U
V
张量计算
量子网络

## Slide 7
已有研究工作
03
研究工作 |  | CutQC | QMPI | Autocom | Hypergraph | ZX calculus | Ours
简介 |  | 边分割经典链接并行计算框架 | 量子网络分布式编程语言 | 量子网络分布式通信优化 | 量子网络分布式量子比特分配 | 门分割经典并行计算方案 | 分布式系统评估，统一的编程语言，适应性框架
边分割 |  |  |  |  |  |  | 
门分割 |  |  |  |  |  |  | 
系统性能评估 | 通信量 |  |  |  |  |  | 
系统性能评估 | 时延 |  |  |  |  |  | 
 | 保真度 |  |  |  |  |  | 
 | 拓扑 |  |  |  |  |  | 
目前的研究主要集中在每一个分布式技术的优化，缺乏对整个系统的建模与性能评估，这对于未来的混合式分布式架构，以及统一的分布式编程范式具有重要研究意义
缺乏对分布式量子计算硬件实现的系统建模与评估
对分布式计算系统的需求指标是多方面的，不同的需求需要不同的优化方案，因此建立适应性的优化设计可以满足多场景的计算需求
对系统的优化局限于单目标优化
实现/复现每个分布式计算框架
建立统一的分布式量子计算系统模型和编程语言
利用系统模型定量分析系统性能
改进各个分布式系统实现适应性优化
建立混合的分布式计算优化与调度框架
研究路线图

## Slide 8
研究成果
02
系统设计与架构
分布式量子计算编程语言
系统建模与评估
适应性分布式量子计算

## Slide 9
系统整体架构
01
用户层
编译层
计算层
算法
编程语言
量子电路
并行计算
分布式设计
混合计算
量子算法
混合算法
电路分割
切分优化
硬件映射
协同切分
通信优化
经典通讯
量子通讯
硬件调度
拓扑映射
评估层
性能评估与优化
保真度
时延
通信
拓扑结构
混合硬件
资源
经典计算
节点
量子芯片节点
分布式描述语言
节点创建
管理释放
计算任务
描述与分配
通信通道创建管理
基于图的性能评估模型
适用不同硬件实现
能够定量计算
分阶段评估
多目标
优化
适用于不同硬件实现
适应性的分布式量子编译器设计

## Slide 10
分布式计算编程语言
02
节点集群
量子电路
节点通信
节点调度
结果重组
· DistriPattern(pattern)
· addNode()
· circuit()
· Cut()
· Map()
· eprLink()
· classicalLink()
· Parallel()
· Pipeline()
· Reduce()
提升编程效率
模块重用性
提升集群性能

## Slide 11
基于图的分布式系统建模与性能评估
电路分割编译图
硬件拓扑网络图
03
通信代价度量
经典张量重建
量子隐形传态
张量积运算量
量子比特传输
边切割数量
EPR纠缠对数量
t
t
模块保真度相乘
最长时间权重路径
电路拓扑
1
2
3
电路图
保真度评估
运行时间评估
经典信息通道
量子信息通道
芯片拓扑结构
误差
误差
t
Swap
Swap
1
2
1
2
3
芯片噪声信息
芯片时延信息
测量误差
单比特门误差
0.045
0.050
0.055
0.060
CNOT门误差
0.075
0.090
0.105
0.120
22
31
40
49
5.5
270
350
430
510
测量时长（微秒）
单比特门时长(微秒)
CNOT门时长(微秒)
1
2
3
比特映射
拓扑相似性评估
Swap 门数量
门分割
边分割

## Slide 12
适应性分布式量子计算
Logical
layout
Physical
layout
量子电路
Communication
Topology
Latency
Fidelity
Pulse time(ns)
0
756
1512
比特分配
Optimizer
Initial qubits
Output map
Optimize goal
Ideal
Noise
Qubit-chip
map
用户端
系统设计
硬件资源
评估模型
Optimized
Metric index
Hardware noise
Hardware unit time
1
2
3
4
Teleportation compile
Qubit mapping
Gate scheme
Fidelity decreasing
Communication
Topology
Latency
Fidelity
Hardware layout
Cost = #
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
4
3
1
1
2
2
3
4
通信优化
1
2
3
4
Reorder gates
Deal with commu-
nication
Cost = # Swap gate
2
4
3
Swap
4
3
1
2
1
1
2
1
2
3
4
e
e
e
e
e
e
t0
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
tgate
tmeasure
treset
tepr prepare
Evaluate result
e
cnot error
e
id error
e
1q gate error
e
measure
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
qubit
e
epr
t12
Readout error
3.34
7.51
1q error rate(%)
0.045
0.050
0.055
0.060
CNOT error rate(%)
0.075
0.090
0.105
0.120
242
149
1q gate time(ns)
22
31
40
49
CNOT gate time(ns)
270
350
430
510
Measure (s)
5.5
T2(s)
128
73
T1(s)
1
2
3
4
1
2
3
4
用户需求
适用于不同计算场景
协同优化设计，相比于单步优化，提高了系统优化上限
定量的评估模型，为系统的优化设计指明了方向
评估反馈，实现自适应的分布式计算优化
利用底层硬件信息协同评估
04

## Slide 13
实验结果
03

## Slide 14
编译语言demo演示
01
…
用户电路
circuit = Circuit(‘qft.qasm’)
analyzer = Analyze()
analyzer.configuration_from_file()
analyzer.run(circuit)
电路导入及分析
// 声明节点
node_1, node_2, node_3 = addNode(3)
// 导入电路
circuit_c1 = circuit("qft1.qasm")
circuit_c2 = circuit("qft2.qasm")
circuit_c3 = circuit("qft3.qasm")
// 建立epr连接
eprLink(circuit_c1, circuit_c2, 0, 0)
...eprLink
eprLink(circuit_c2, circuit_c3, 0, 0)
// 映射电路到节点上
map(circuit_c1, node_1)
map(circuit_c2, node_2)
map(circuit_c3, node_3)
// 并行运行
parallel(circuit_c1, circuit_c2, circuit_c3)
中间表示
…
编译为可执行文件
import qiskit
import dqc
with open('qft1.qasm', mode='r') as f:
cir_qasm = f.read()
circuit = qiskit.QuantumCircuit.from_qasm_str(cir_qasm)
……

## Slide 15
适应性分布式量子计算- 切边
电路执行时延约减少51%
通信代价平均降低27%
通过对一系列算法电路在量子电路的边分割计算框架中进行测试，我们的提出的聚类算法相比于最优秀的整数规划算法：
分布式芯片计算时间平均减少约51%
2. 分布式通信代价平均降低约27%
误差率差别在2%以内
02

## Slide 16
适应性分布式量子计算-切门
在通信，保真度，分布式执行时间，拓扑结构上都能做到比先进方案好
多目标适应性优化方案
之前的方案都未考虑到拓扑指标，但事实上拓扑结构的优化可以降低门数量，从而提升保真度
提出分布式的拓扑映射指标
通信优化
保真度优化
通信代价
错误率（%）
拓扑结构优化
执行时间（微秒）
通信代价
错误率（%）
执行时间（微秒）
错误率（%）
通信代价
执行时间优化
通信代价最高降低13%
优化通信时其他指标也保持较优水平
计算加速达平均2倍
误差率平均降低5%
03

## Slide 17
向德彬，贾星辉，李诗宇
导师：卢丽强
感谢各位老师倾听指导
浙江大学
分布式量子计算